| N° | CH : | Date : | TECHNOLOGIE | Lycée des métiers Gustave Eiffel CERNAY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TITRE : SECURITE INCENDIE. | Code référentiel S5 | Classe : Nom : |

Fonctions de la maîtrise d’un incendie :

(  De réduire le temps d’évacuation des personnes.

(  De limiter les dégagements et les quantités de fumée.

(  De ralentir l’émission de gaz toxiques et l’élévation de la température.

(  D’assurer la stabilité des éléments jusqu’à l’évacuation des personnes.

Conditions nécessaires au déclenchement d’un feu.

Combustible : matériaux inflammables (bois, plastique, essence, tissu, pétrole…)

Source de chaleur : (flamme, électricité, frottement…)

Comburant : oxygène dans l’air

Critères de comportement au feu.

1er critère : La réaction au feu

La réaction au feu et sa vitesse d’extension sont liées à la présence ou non de matériaux

combustibles et à leur facilité d’inflammation.

Chaque matériau est classé selon son degré de combustion.

| Classement français : AFNOR. |
| --- |
| CLASSEMENT DES MATÉRIAUX | RÉACTION AU FEU | MODE DE COMBUSTION |
| M0 | Incombustible | Pas de modification |
| M1 | Non inflammable | La décomposition se fait sans flamme, ni chaleur, ni gaz. |
| M2 | Difficilement inflammable | La combustion ou incandescence cesse dès suppression de la source de chaleur |
| M3 | Moyennement inflammable | La combustion ou incandescence continue après suppression de la source de chaleur puis cesse |
| M4 | Facilement inflammable | La combustion ou incandescence se poursuit jusqu’à la destruction totale |

La nouvelle classification Européenne  (EUROCLASSE) défini la réaction au feu des matériaux et produits de construction en prenant en compte 3 critères essentiels :

1) le développement du feu :

La nature intrinsèque des matériaux  de A à F

2) le dégagement de fumée :

s pour smoke :

s1 : pas de fumée

s2 : fumée

s3 : production importante

3) la production de gouttes enflammées :

d pour droplets :

do : pas de gouttes,

d1 : gouttelettes,

d3 : de nombreuses gouttes

| Classement européen : EUROCLASSE. | CLASSEMENT M | CONTRIBUTION AU FEU |
| --- | --- | --- |
| A1 |  |  | Incombustible | Aucune contribution au feu |
| A2 | S1 | d0 | M0 |  |
| A2 | S1 | d1 | M1 |  |
| A2 | S2 | d0 |  |  |
|  | S3 | d1 |  |  |
| B | S1 | d0 |  | Contribution au feu très limitée |
|  | S2 | d1 |  |  |
|  | S3 |  |  |  |
| C | S1 |  | M2 | Contribution au feu limitée |
|  | S2 |  |  |  |
|  | S3 |  |  |  |
| D | S1 |  | M3 | Contribution au feu acceptable |
| D | S2 |  | M4 (non gouttant) |  |
|  | S3 |  |  |  |
| E |  |  | M4 | Réaction au feu acceptable |
| F |  |  |  | Aucune performance de réaction au feu déterminée |

2ème critère : La résistance au feu

La résistance au feu est caractérisée par le temps pendant lequel les éléments de    construction conservent leurs caractéristiques mécaniques et d’isolation.

Le degré de résistance au feu s’exprime en durée :

¼ h - ½ h -1h-1h ½ - 2h- 3h- 4h- 6h

Critères déterminant la résistance au feu :

| Ancienne réglementation | Réglementation Européenne |
| --- | --- |
| SF | Stabilité au feu | R | Pour la stabilité |
| PF | Pare – flammes | RE ou E | Pour l’étanchéité aux gaz |
| CF | Coupe – Feu | REI ou EI | Pour l’isolation thermique |

| Critères | Classe |
| --- | --- |
| Résistance mécanique | SF | PF | CF |
| Étanchéité aux flammes |  |  |  |
| Isolation thermique |  |  |  |

Stabilité au feu : Temps pendant lequel  l’ouvrage va gardé sa stabilité mécanique.

Pare flammes : Temps pendant lequel l’ouvrage va gardé sa stabilité mécanique et                              également son étanchéité aux flammes et aux gaz chaud

Coupe feu : Temps pendant lequel l’ouvrage va gardé sa stabilité mécanique, son

étanchéité aux flammes, aux gaz chauds, et également sa résistance

thermique (élévation de la température).

Classement des bâtiments.

Les bâtiments sont classés en quatre grandes familles

1ère famille : Habitations individuelles

R+O

≤ R+1

R+1

2ème famille : Petits immeubles

> R+1

R+1

> R+1

3ème Famille : Immeubles collectifs H ≤ 28 m

4ème Famille : Immeubles collectifs 28 ≤ H ≤ 50 m

IGH : Immeubles de grande hauteur > 50 m

### Établissements recevant du public (ERP).

| L | Salles d’audition, conférences, réunions - spectacles ou à usages multiples |
| --- | --- |
| M | Magasins - Centres commerciaux |
| N | Restaurants - Débits de boisson |
| 0 | Hôtels – Pensions de famille |
| P | Salles de danses – Salles de jeux |
| R | Établissements d’enseignement - Colonies de vacances |
| S | Bibliothèques – Centres de documentation |
| T | Salles d’exposition |
| U | Établissements sanitaires |
| V | Établissements de culte |
| W | Administrations – Banques – Bureaux |
| X | Établissements sportifs couverts |
| Y | Musées |
| GA | Gares |
| OA | Hôtels – Restaurants d’altitude |
| PA | Établissements de plein air |
| PS | Parcs de stationnement couverts |
| SG | Structures gonflables |
| CTS | Chapiteaux et tentes |

### Classement des établissements recevant du public (ERP).

| Catégorie | Grands établissements. | Petits établissements. |
| --- | --- | --- |
|  | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
| Nombre de personnes | > 1500 | >701 < 1500 | >301 < 700 | < 300 |

# Text boxes

Comburant

Combustible

Comburant

Source de chaleur

Habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

Habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus.

Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée

Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë

Habitations collectives groupées en bandes à structures indépendantes comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

H < 8 m

2

3

2

1

R

R

1

3

≤ R+3

H ≤ 28 m

Habitations comportant plus de sept étages au rez de chaussée.

La distance (D)  entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à sept mètres.

1

2

3

4

5

6

7